## Slide 1
on-line seminář NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MOBILITY PRO VŠECHNY
Praktické zkušenosti
z vyhodnocování záměrů
a nejčastější chyby
18. března 2021, Dagmar Lanzová NRZP ČR

## Slide 2: Představení lektora:
Ing. Dagmar Lanzová
NRZP ČR
Předsedkyně Hodnotitelské komise NRPM
absolvent: ČVUT stavební fakulta, obor konstrukce a doprava
auditor bezpečnosti PK

## Slide 3: Obsah semináře:
Základní cíl NRPM
Zpracování záměru – časté chyby
Pěší trasy – požadavky, nedostatky
Objekty – požadavky, nedostatky

## Slide 4: 1. Základní cíl NRPM:
Vytvořit KONCEPCI a STRATEGII PRO SYSTEMATICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR
Vytvořit přístupné prostředí pro všechny občany i návštěvníky obce
Naplnění čl. 9 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: umožnit OZP žít nezávisle a zapojit se do všech oblastí života společnosti; odstranit překážky a bariéry bránící přístupnosti zejména v oblastech: staveb, dopravní sítě a dopravy

## Slide 5: 1. Základní cíl NRPM:
Umožnit spolufinancování při odstraňování bariér ve veřejných budovách a v dopravě (úprava pěší trasy)
Cílem programu je:
Vytvořit přístupné prostředí pro všechny
Koncepce a strategie obcí pro systematické odstraňování bariér
Vytvořit ucelené, komplexně řešené bezbariérové trasy

## Slide 6: 1. Základní cíl NRPM:
Program pro obce v ČR pro postupné odstraňování bariér ve veřejných budovách a v dopravě
Záměr bezbariérové trasy:
alespoň jedna bezbariérová trasa dle vyhl. č. 398/2009 Sb.
(stávající nebo plánovaná)
jeden bezbariérový objekt (přístupný nebo plánovaný k úpravě), který se nachází na bezbariérové trase
A

## Slide 7: 2. Zpracování záměru
Záměr MUSÍ VŽDY obsahovat:
  BEZBARIÉROVOU TRASU
  návrh na ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU, který se nachází na bezbariérové trase
- výjimku tvoří budovy škol:
v odůvodněných případech se dokladuje trasa od zastávky VD (MHD) nebo od vyhrazeného parkovacího místa v areálu školy

## Slide 8: 2. Zpracování záměru – chyby
CHYBNĚ !!

## Slide 9: 2. Zpracování záměru
SPRÁVNĚ

## Slide 10: 2. Zpracování záměru
Radnice
Poliklinika
Trasa červená:
Husovo nám.
Radnice
Poliklinika
Rozšíření záměru:
Muzeum
Trasa modrá:
(nebo další rozšíření)
ul. Kostelní
Katastrální úřad
Muzeum
Katastr.
úřad

## Slide 11: 3. Pěší trasy
Radnice
Základní parametry dopravních staveb vychází z legislativních předpisů a ČSN
Pro NRPM nutno dodržet a dokladovat (i u stávajících bezbariérových tras):
  Funkční řešení vodící linie
  Dodržování maximálních délek pro přechody a místa pro přecházení
  Respektování průchozího prostoru
  Dodržení principů hmatových úprav

## Slide 12: 3. Pěší trasy
Radnice
Parametry bezpečnosti – pro všechny:
    Délky přechodů a míst pro přecházení
    Řešení rozhledových poměrů
Požadavky osob se zrakovým omezením:
  Funkční řešení vodící linie
  Respektování průchozího prostoru
  Dodržení principů hmatových úprav
Požadavky osob se sníženou schopností pohybu:
  Podélné a příčné sklony, průchozí prostory

## Slide 13: 3. Pěší trasy - bezpečnost
Radnice
Délky přechodů

## Slide 14: 3. Pěší trasy - bezpečnost
Radnice
Optické klamy

## Slide 15: 3. Pěší trasy
Radnice
Požadavky osob se zrakovým omezením:
  Funkční řešení vodící linie
  Respektování průchozího prostoru
  Zabezpečení překážek v prostoru (podchozí výška)
  Kontrastní značení (prosklené plochy)
  Dodržení principů hmatových úprav (materiál, principy)

## Slide 16: 3. Pěší trasy - zrakové omezení
Radnice
Vodící linie

## Slide 17: 3. Pěší trasy - zrakové omezení
Průchozí prostory u vodící linie

## Slide 18: 3. Pěší trasy - zrakové omezení a bezpečnost
Zabezpečení překážek
Značení prosklených ploch

## Slide 19: 3. Pěší trasy - zrakové omezení
Radnice
Špatně provedené hmatové úpravy
cc

## Slide 20: 3. Pěší trasy - zrakové omezení
Radnice
Směr přecházení
Směr přecházení
Hmatové úpravy

## Slide 21: 3. Pěší trasy – pohybové omezení
Radnice
Požadavky osob se sníženou schopností pohybu:
  Průchozí prostory – minimálně 900 mm
  Pochozí povrchy – rovinné a protiskluzné
  Výškové rozdíly maximálně 20 mm
  Podélné a příčné sklony, sklony rampových částí

## Slide 22: 3. Pěší trasy - pohybové omezení
Průchozí prostory

## Slide 23: 3. Pěší trasy - pohybové omezení
Pochozí plochy

## Slide 24: 3. Pěší trasy - pohybové omezení
Pochozí plochy

## Slide 25: 3. Pěší trasy - pohybové omezení
Výškové rozdíly maximálně 20 mm

## Slide 26: 3. Pěší trasy - pohybové omezení
Podélné a příčné sklony
19%
cca 30%

## Slide 27: 4. Pozemní stavby – budovy
Radnice
Parametry bezpečnosti – pro všechny:
    Zábradlí a madla
    Kontrasty a značení prosklených ploch
Požadavky osob se zrakovým omezením:
  Respektování průchozího prostoru
  Přístupný orientační a informační systém
Požadavky osob se sluchovým postižením:
- Měkké bariéry, odstranění komunikačních bariér
Požadavky osob se sníženou schopností pohybu:

## Slide 28: 4. Pozemní stavby – bezpečnost
Radnice
Zábradlí po obou stranách, uchopitelná madla

## Slide 29: 4. Pozemní stavby – bezpečnost
Radnice
Kontrasty a překážky

## Slide 30: 4. Pozemní stavby – zrakové omezení
Radnice
TŘICÁTÉ PATRO
Kontrastní značení
Akustické výstupy

## Slide 31: 4. Pozemní stavby – sluchové omezení
Odstranění komunikačních bariér
Indukční smyčky
Video komunikátor
On line tlumočení

## Slide 32: 4. Pozemní stavby – pohybové omezení
Výškové rozdíly, manipulační plochy, ovladače

## Slide 33: 4. Pozemní stavby – náležitosti
Radnice
Pohyb po budově:
    Kompletní PD: půdorysy
    a řezy stavby
    Zakreslení a umístění
    zdvihacích zařízení
    Zakreslení stavebních
    všech úprav
Nekompletní podklady

## Slide 34: 4. Pozemní stavby – budovy
Radnice
Přístup k budově:
    Informace o bb. vstupu, vyhrazená parkovací místa, povrchy,…
Vstup:
  Zádveří, šířka dveří, bezbariérový vstup
Vertikální pohyb:
- Výtahy, rampy, (plošiny), umístění ve stavbě
Horizontální pohyb:
  - Překážky, průchozí prostor, prahy, šířky dveří

## Slide 35: 4. Pozemní stavby – budovy
Radnice
Bezbariérová WC:
WC pro zaměstnance, WC pro návštěvníky
Velikost a vybavení kabiny
Školy: požadavek bezbariérová kabina na každém patře!
Informační a orientační systém:
  Přístupnost pro všechny cílové skupiny
Expozice, zařízení a vybavení:
  - Účel a vybavení stavby – dodržení pravidel přístupnosti

## Slide 36: 4.1 Pozemní stavby - Přístup k budově NM
Bezbariérový přístup z ul. Vinohradská

## Slide 37: 4.1 Pozemní stavby - Vstup do budovy NM
Hlavní vstup ze strany Václavského náměstí

## Slide 38: 4.2 Pozemní stavby - Vstup do budovy NM
Bezbariérový přístup z ul. Vinohradská

## Slide 39: 4.2 Pozemní stavby - Vstup do budovy NM
Vyhrazené parkovací stání a bezbariérový přístup

## Slide 40: 4.3 Pozemní stavby - Vertikální pohyb
Výtahy
V1
V1

## Slide 41: 4.3 Pozemní stavby - Vertikální pohyb
Kupole ze stavebně technických důvodu není bezbariérově přístupná

## Slide 42: 4.3 Pozemní stavby - Vertikální pohyb
Ližiny, schodišťová šikmá plošina

## Slide 43: 4.3 Pozemní stavby - Vertikální pohyb
Schodolez, sedačka

## Slide 44: 4.4 Pozemní stavby - Horizontální pohyb
Chodby a kontrasty

## Slide 45: 4.4 Pozemní stavby - Horizontální pohyb
Další detaily: prahy, dveře,
turnikety, …

## Slide 46: 4.5 Pozemní stavby - hygienická zařízení
Umístění na každém patře
PŘÍZEMÍ
1. NP
SUTERÉN

## Slide 47: 4.6 Pozemní stavby - Informační a orientační systémy
Pro pohybové, zrakové a sluchové postižení

## Slide 48: Děkuji za pozornost